| BMU-Entwurf | Umweltausschuss Bundesrat | Verkehrsausschuss Bundesrat/Hessen |
| --- | --- | --- |
| Neubau | Alle Wohnimmobilien | Nur Neubauten |
| Tags außen (D-Schallpegel) bis 60 dB(A) bis 65 dB(A) bis 70 dB(A) bis 75 dB(A) > 75 dB(A) | Bauschalldämmmaß 30 dB 35 dB 40 dB 45 dB 50 dB | Tags außen (D-Schallpegel) bis 60 dB(A) bis 65 dB(A) bis 70 dB(A) bis 75 dB(A) > 75 dB(A) | Bauschalldämmmaß 35 dB 40 dB 45 dB 45 dB 50 dB | Tags außen (D-Schallpegel bis 50 dB(A) bis 55 dB(A) bis 60 dB(A) bis 65 dB(A) ab 65 dB(A) | Bauschalldämmmaß 30 dB 35 dB 40 dB 45 dB 50 dB |
| Resultierende Innenpegel | 34-39 dB(A) |  | 29-34 dB(A) |  | 34-39 dB(A) |
| Nachts außen (D-Schallpegel) bis 50 dB(A) bis 55 dB(A) bis 60 dB(A) bis 65 dB(A) ab 65 dB(A) | Bauschalldämmmaß 30 dB 35 dB 40 dB 45 dB 50 dB | Nachts außen (D-Schallpegel) bis 50 dB(A) bis 55 dB(A) bis 60 dB(A) bis 65 dB(A) ab 65 dB(A) | Bauschalldämmmaß 35 dB 40 dB 45 dB 45 dB 50 dB | Nachts außen (D-Schallpegel) bis 50 dB(A) bis 55 dB(A) bis 60 dB(A) bis 65 dB(A) ab 65 dB(A) | Bauschalldämmmaß 30 dB 35 dB 40 dB 45 dB 50 dB |
| Resultierende Innenpegel | 24-29 dB(A) |  | 19-24 dB(A) |  | 24-29 dB(A) |
| Bestehende Immobilien |  | Bestehende Immobilien |
| Tags außen (D-Schallpegel) bis 60 dB(A) bis 65 dB(A) bis 70 dB(A) bis 75 dB(A) ab 75 dB(A) | Bauschalldämmmaß 27 dB 32 dB 37 dB 42 dB 47 dB |  | Tags außen (D-Schallpegel) bis 60 dB(A) bis 65 dB(A) bis 70 dB(A) bis 75 dB(A) ab 75 dB(A) | Bauschalldämmmaß 25 dB 30 dB 35 dB 40 dB 45 dB |
| Resultierende Innenpegel | 37-42 dB(A) |  |  | 39-44 dB(A) |
| Nachts außen (D-Schallpegel) bis 50 dB(A) bis 55 dB(A) bis 60 dB(A) bis 65 dB(A) ab 65 dB(A) | Bauschalldämmmaß 27 dB 32 dB 37 dB 42 dB 47 dB |  | Nachts außen (D-Schallpegel bis 50 dB(A) bis 55 dB(A) bis 60 dB(A) bis 65 dB(A) ab 65 dB(A) | Bauschalldämmmaß 25 dB 30 dB 35 dB 40 dB 45 dB |
| Resultierende Innenpegel | 27-32 dB(A) |  |  | 29-34 dB(A) |
| Lüfter Schlafräume | Lüfter nicht nur Schlafräume, sondern auch bei sauerstoffverbrauchenden Energiequellen und erhöhtem Sauerstoffverbrauch | Lüfter Schlafräume |
| Bei früher durchgeführten Maßnahmen 8 dB(A) Abschlag | Bei früher durchgeführten Maßnahmen 5 dB(A) Abschlag (gegenüber den verbesserten Werten!) | 8 dB(A) Abschlag bei früherem Anspruch sowie bei künftiger Erhöhung der Lärmbelastung |
|  |  | Keine Messungen in Zweifelsfällen mehr vorgesehen. |

Synopse dem Entwurf der Schallschutz-Verordnung des BMU, den Beschlüssen des Umweltausschusses und des Verkehrsausschusses  des Bundesrates sowie vermutlich des Landes Hessen